ПРЕДМЕТ:  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Молимо Вас да нам упутите понуду за набавку број 13/2020 - Рачунарска опрема (рачунари, монитори и пратећи елементи)

Понуду упутити на бази следећих елемената:

| Врста опреме | Количина |
| --- | --- |
| I Konfiguracija računara: - Čipset: Intel B365 - Slotovi: PCle 3.0x16; PCle 3.0x1; 2xM.2 (1 for WLAN, 1 for M.2 SSD - Procesor: Intel i3-9100 - Radna memorija: 8GB DDR4 - Hard disk: SSD 256 GB ili veći - Optički uređaj: DVD RW - Grafička kartica: Intel UHD 630 - Mreža: Gigabit ethernet - Audio: High Definition (HD) Audio sa internim zvučnikom snage 2 vata - Portovi napred: 7-in-1 čitač kartica; combo audio/microphone jack (3.5mm); 4x USB 3.1 Gen1; 1x microphone (3.5 mm) - Portovi nazad: 2xUSB 2.0; Ethernet (RJ-45); RS232 (9-pin); VGA; DisplayPort; HDMI; Line-out (stereo, 3.5mm); 2xUSB 3.1 Gen 1 - Kućište: Mali format sa napajanjem 180W - Tastatura: USB istog proizvođača kao i računar, crna - Miš: USB istog proizvođača kao i računar, crni - Operativni sistem: Windows 10 pro | 3 |
| II Monitor: poželjno istog proizvođača kao računar - Dijagonala: 23.8" - Pozadisnko osvetljenje: LED - Tip panela IPS - Rezolucija: 1920 x 1080 Full HD - Vreme odziva: 6ms - Osvežavanje: 60 Hz - Veličina piksela: 0.2745 x 0.2745 mm - Osvetljenje: 250 cd/m2 - Kontrast: 1000 : 1 - Ugao vidljivosti: 178°/178° - Ulazi: VGA (D-Sub), Display port x 1 - Odnos stranica: 16 : 9 - Boja: Crna | 3 |

Понуду упутити у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву.

Рок за упућивање понуде: 20. новембар 2020. године до 1200 часова.

Понуду доставити путем електронске поште на следећи мејл: javnenabavke@arhivns.rs или лично, односно путем поште на адресу: Филипа Вишњића 2а, Нови Сад

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за испоручена добра, потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца.